## Slide 1: PENGANTAR ElektRonika 2
Disusun oleh:
Duddy Soegiarto, ST.,MT
dds@politekniktelkom.ac.id
Rini Handayani, ST., MT
rhy@tass.telkomuniversity.ac.id
TK2092 Elektronika Dasar
Semester Ganjil 2015/2016
Hanya dipergunakan untuk kepentingan pengajaran di lingkungan Politeknik Telkom
Fakultas Ilmu Terapan
Universitas Telkom Bandung 2015
Revised oleh:
Giva Andriana M, ST.,MT
giva.andriana@tass.telkomuniversity.ac.id

## Slide 2: Materi Perkuliahan
Arus dan Tegangan
Sumber DC dan AC
Energi dan Daya
Seri dan Paralel Resistor

## Slide 3: Listrik
Listrik adalah bentuk energi karena adanya aliran elektron dan proton yang menghasilkan aliran muatan listrik
Muatan listrik tergantung pada aliran arus listrik yang merupakan aliran elektron-elektron dari terminal negatif ke terminal positif baterai

## Slide 4: Listrik
Potensial listrik adalah berpindahnya unit muatan listrik dari satu titik ke titik lain
Medan listrik adalah ruang yang dikelilingi oleh partikel bermuatan listrik
Interaksi partikel bermuatan menghasilkan medan elektromagnetik

## Slide 5: Tegangan dan Arus
Tegangan listrik dapat didefinisikan sebagai ukuran beda potensial atau gaya gerak listrik
  Tegangan diukur dengan menggunakan alat ukur voltmeter.
  Satuan tegangan adalah Volt
  Simbol "V atau v“
Arus listrik didefinisikan sebagai aliran muatan listrik dari satu titik ke titik lain
  Arus diukur dengan menggunakan alat ukur amperemeter/ammeter.
  Satuan arus adalah Ampere
  Simbol “i"
Notes: Jelaskan hubungan program dengan sistem mikroprosesor/mikrokontroler

## Slide 6: Analogi
Rangkaian sederhana
Analogi saluran air

## Slide 7: Konsep Arus DC dan AC
Karakteristik nilai arus dalam rangkaian listrik memiliki sifat konstan atau juga berbeda terhadap waktu
Ketika nilai arus bervariasi terhadap waktu mereka dapat juga searah atau bolak-balik
Ketika nilai arus yang mengalir dalam konduktor selalu mengalir dalam arah yang sama disebut arus searah/direct current (DC)
Ketika nilai arah arus perubahan ini secara berkala (bolak-balik) maka disebut alternating current (AC)

## Slide 8: Direct Current (DC)

## Slide 9: Alternating Current (AC)

## Slide 10: Keuntungan Arus DC
Arus DC frekuensinya 0 sehingga tidak terjadi variasi dan ketika dihubungkan tidak memerlukan sinkronisasi
Arus DC tidak ada masalah dengan perawatan dan keamanan yang ketat sehingga memudahkan dalam proses transmisi
Tidak bermasalah dengan sifat induktasi dan kapasitansi kabel , sehingga menghasilkan kemampuan dan kapasitas daya yang baik.

## Slide 11: Kekurangan Arus DC
Kehilangan daya ketika proses transmisi karena arus yang melewati kabel dipengaruhi oleh sifat resistansinya
Kurang dapat diandalkan untuk kasus HDVC (high voltage direct current) yaitu penggunaan pada tegangan tinggi
Memungkinkan untuk konversi DC ke AC tetapi prosesnya cukup rumit

## Slide 12: Keuntungan Arus AC
Tegangan AC mudah untuk diubah dari tegangan tinggi ke rendah menggunakan transformator dengan kehilangan daya yang kecil
Arus AC dapat dengan mudah dikonversikan ke arus DC sehingga memudahkan digunakan untuk peralatan DC

## Slide 13: Kerugian Arus AC
Arus AC memerlukan transformator pada generator AC-nya sehingga rangkaiannya menjadi kompleks
Karena tegangannya cukup tinggi akan bermasalah dengan keselamatan dan kemungkinan tersengat listrik
Memerlukan biaya mahal untuk mentrasmisikan arus AC untuk jarak jauh

## Slide 14: Rangkaian Seri dan Paralel Resistor
Seri
R = R1 + R2 + R3
Paralel

## Slide 15: Pengukuran Tegangan

## Slide 16: Pengukuran Tegangan
http://mechatronics.mech.northwestern.edu

## Slide 17: Pengukuran sambungan
http://mechatronics.mech.northwestern.edu

## Slide 18
Pengukuran Arus

## Slide 19: Pengukuran Arus
http://mechatronics.mech.northwestern.edu

## Slide 20: Pengukuran Tahanan

## Slide 21: Pengukuran Tahanan
http://mechatronics.mech.northwestern.edu

## Slide 22: Simbol Rangkaian

## Slide 23: Simbol Rangkaian

## Slide 24: Energi Listrik
Energi listrik adalah energi yang dihasilkan dari aliran muatan listrik dalam suatu rangkaian listrik tertutup
w
Q
V
W = Q V
Keterangan :
Q = muatan listrik yang melewati lampu (Coulomb)
V = tegangan listrik lampu ( Volt)
W = energi listrik ( Joule )

## Slide 25: Latihan 1
Turunkan Rumus Energi Listrik jika dilihat dari sisi,
  Arus listrik
  Beda potensial / Tegangan Listrik
  Jika diketahui formula dasar sbb,
W = Q V
Q = i x t
v= i R

## Slide 26: Rumus-Rumus
W = Q V
Karena Q = i x t
W = v i t
Karena v= i R
Karena i = v / R
Keterangan :
W = Energi listrik ( Joule)
I = Kuat arus listrik ( Ampere)
Keterangan :
R= Hambatan listrik (Ohm)
t = waktu ( detik =second)
V= Tegangan listrik ( Volt)

## Slide 27: Energi Listrik
Tegangan listrik (v)
Nilai energi listrik ditentukan oleh
Kuat arus listrik (i)
Selang waktu (t)
V
I
W = v i t
t

## Slide 28: Daya Listrik
Daya listrik adalah banyaknya energi listrik yang digunakan oleh suatu alat/komponen listrik per satuan waktu
t
V
I
dimana :
W = Energi listrik ( Joule)
t = waktu ( detik =second)
P = Daya listrik ( Joule/sekon = Watt)

## Slide 29: Latihan 2
Turunkan Rumus Daya Listrik jika dilihat dari sisi,
  Arus listrik
  Beda potensial / Tegangan Listrik
  Jika diketahui formula dasar sbb,

## Slide 30: Rumus-Rumus

## Slide 31: Contoh Kasus 1
60 watt.220 V
110 V

## Slide 32: Contoh Kasus 2
11 watt.220 V
Apa arti tulisan ini?
Lampu menyala dengan baik bila
dihubungkan dengan tegangan 220 Volt
Lampu memakan daya listrik 11 watt bila dihubungkan dengan tegangan 220 Volt
Hambatan listrik lampu
Bila dihubungkan dengan tegangan 110 volt, berapakah daya listrik yang digunakan ?

## Slide 33: Hubungan Satuan Energi dan Daya
Daya listrik dalam satuan sistem internasional (SI) adalah Watt
W = P x t
Daya (P) | Waktu (t) | Energi (W)
Watt | detik | Joule (J)
Watt | Jam | Watt.jam (wj) = Watt.hour (Wh)
Tabel Satuan
1000 Wj (Wh)= 1kWj (kWh)
1Wh= 1Watt. 3600 detik = 3600 Joule

## Slide 34: Latihan
1
2
Jika L1 = 20 Ω, L2 = 10 Ω, L3 = 15 Ω, L4= 20 Ω
Berapakah : Nilai hambatan total lampunya
Jika L1 = 20 Ω, L2 = 10 Ω, L3 = 15 Ω, L4= 20 Ω, L5=25Ω
Berapakah : Nilai hambatan total lampunya

## Slide 35: Latihan
3
Jika R1 = 2 Ω, R2 = 4 Ω, R3 = 8 Ω, R4= 16 Ω, R5= 20 Ω
Berapakah : Nilai hambatan total lampunya
4
Berapakah nilai R1, R2, R3, R4
Berapakah : Nilai hambatan total dari rangkaian resistor di samping ini?

## Slide 36: Latihan
Pada sebuah penghantar mengalir arus sebesar 0,75 A pada tegangan 110 volt. Besar daya penghantar tersebut adalah...
Berapakah : Nilai hambatan total dari rangkaian resistor di samping ini?
Jika R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8 = 2 ohm
5
6
Pada sebuah rumah terdapat 5 lampu masing-masing 100 watt, menyala selama 5 jam sehari, dan TV 150 watt menyala 6 jam sehari. Harga tiap kWh Rp 500,00. Biaya yang harus dibayar satu bulan (30 hari) adalah
7
Sebuah seterika listrik yang dihubungkan dengan sumber tegangan dapat mengalirkan kuat arus 0,5 ampere dan hambatan 440 ohm. Jika seterika dipasang selama 30 menit, maka hitunglah: a. tegangan listrik b. daya listrik c. energi listrik
8

## Slide 37: Referensi
Adel Sedra and Kenneth Smith. 1998. Microelectronics Circuits, 4th edition. Oxford University Press. New York.
Thomas L. Floyd and David M. Buchla. 2009. Electronics Fundamentals: Circuits, Devices & Applications (8th Edition). Prentice-Hall.
Electrical & electronic system pearson education limited 2004
Jetking Infotrain Ltd 2010