## Slide 1: BAHAN SEMIKONDUKTOR
Disusun oleh:
Duddy Soegiarto, ST.,MT
dds@politekniktelkom.ac.id
Rini Handayani
rini.handayani@tass.telkomuniversity.ac.id
TK2092 Elektronika Dasar
Semester Ganjil 2015/2016
Hanya dipergunakan untuk kepentingan pengajaran di lingkungan Fakultas Ilmu Terapan
Fakultas Ilmu Terapan
Universitas Telkom Bandung 2015
Direvisi oleh :
Giva Andriana Mutiara., ST., MT
giva.andriana@tass.telkomuniversity.ac.id

## Slide 2: Materi Perkuliahan
Bahan Semikonduktor
PN Junction
Dioda

## Slide 3: Bahan Semikonduktor
Semikonduktor adalah bahan yang memiliki kemampuan untuk menghantarkan listrik, dengan sifatnya penghantarnya berada diantara konduktor dan isolator.
Ketika sebuah atom berisi tepat 4 elektron di kulit terluarnya, tidak mudah untuk menyerahkan atau menerima elektron.
Elemen yang mengandung susunan elektron seperti di atas bukan merupakan bahan isolator atau konduktor yang baik, sehingga lebih sering disebut sebagai bahan semikonduktor.

## Slide 4: Golongan Bahan Semikonduktor
Pada tabel periodik termasuk golongan IV A:
  Silikon (Si) (Z=14 ; 1s2,2s22p63s23p2)
  Germanium (Ge) (Z=32; 1s22s22p63s23p63d104s24p2)

## Slide 5: Konfigurasi Elektron

## Slide 6: Elektron Valensi

## Slide 7: Karakteristik
Silikon dan Germanium seperti yang telah ditunjukkan dalam notasi spectroscopic akan memiliki :
  Elektron valensi = 4
  Elektron di sisi paling luar berada pada sub bagian :
    l=0 (s) dan l=1 (p)
  Untuk mencapai kesetimbangan maka setiap atom pada Si dan Ge membutuhkan 8 elektron di kulit terluar
  Ikatan antar atom pada Kristal Semikonduktor (Si atau Ge) merupakan ikatan kovalen berbentuk Tetrahedral

## Slide 8: Semikonduktor Intrinsik
Terdiri dari bahan semikonduktor murni atau semikonduktor yang tidak di dop unsur lain
Pada suhu :
  Rendah (mis : 0 K)  bersifat sebagai isolator
  Ruang (mis : 25oC)  bersifat sebagai konduktor yang kurang baik (semikonduktor)
Timbulnya Elektron dan hole diakibatkan oleh penambahan suhu yang mengakibatkan adanya energi yang diberikan pada bahan semikonduktor (mis Si dan Ge)
Terdapat ikatan kovalen yang terlepas antar atom pembentuk kristal.

## Slide 9: Sifat-sifat Semikonduktor Intrinsik
Jumlah elektron bebas sama dengan hole
Hantaran arus disebabkan oleh elektron bebas dan hole
Arah pergerakan hole sama dengan arah polaritas medan listrik E dan berlawanan arah dengan pergerakan elektron
Umur rata-rata dari sepasang elektron-hole (electron-hole pair) 100-1000 detik atau lebih
Umur rata-rata adalah jumlah waktu saat tertutupnya pasangan elektron-hole sampai bertemunya elektron bebas dengan hole.
Adapun yang mengisi hole pada umumnya adalah elektron yang terikat dilapisan sebelah bawahnya.

## Slide 10: Semikonduktor Intrinsik
Kristal silikon pada suhu rendah (0 K )
kristal silikon akibat penambahan suhu
hole
Elektron bebas

## Slide 11: Semikonduktor Ekstrinsik
Untuk meningkatkan konduktivitas dari bahan semikonduktor maka semikonduktor murni akan di dop dengan bahan yang valensinya berada dibawah atau di atas bahan intrinsik tersebut
  Meningkatkan jumlah hole dan elektron bebas dalam kristal semikonduktor
  Tipe N
  Tipe P

## Slide 12: Semikonduktor Ekstrinsik Tipe-N
Apabila atom semi konduktor intrinsik yang bervalensi empat didoping dengan atom lain yang valensinya lebih tinggi (misalnya valensi 5), maka akan mengalami kelebihan satu elektron, selanjutnya elektron ini merupakan elektron bebas, contoh :
  Phosporus (P) (Z=15 ; 1s2,2s22p63s23p3)
  Arsenik (As) (Z=33; 1s22s22p63s23p63d104s24p3)
  Antimon (Sb) (Z=51; 1s22s22p63s23p63d104s24p64d105s25p3 )
Atom yang menyebabkan terjadinya elektron bebas dalam satu susunan kristal atom disebut atom donor

## Slide 13: Semikonduktor Ekstrinsik Tipe-N
Di dalam semikonduktor tipe-N terdapat dua pembawa muatan yaitu :
  Elektron sebagai majority carrier
  Hole sebagai minority carrier
Konduktivitas dari semikonduktor menjadi lebih baik.

## Slide 14: Tipe-N

## Slide 15: Karakteristik tipe-N

## Slide 16: Semikonduktor Ekstrinstik Tipe-P
Apabila atom semi konduktor intrinsik yang bervalensi 4, didop unsur yang memiliki 3 elektron valensi (trivalent) yaitu unsur pada gol III A pada tabel periodik unsur, contoh :
  Boron (B) (Z=5 ; 1s2,2s22p1)
  Gallium (Ga) (Z=31; 1s22s22p63s23p63d104s24p1)
  Indium (In) (Z=49; 1s22s22p63s23p63d104s24p64d105s25p1 )
Proses doping ini ini akan menyebabkan terjadi kekurangan elektron atau akan terdapat lubang (hole).

## Slide 17: Semikonduktor Ekstrinstik Tipe-P
Hole ini akan menarik elektron dari atom yang berdekatan dan selanjutnya atom yang telah kehilangan elektron tersebut akan menjadi lubang. Dengan demikian maka hole dapat berganti-ganti, seakan-akan merupakan muatan listrik positif yang sedang bergerak.
Atom yang menyebabkan timbulnya hole dalam susunan kristal disebut atom acceptor, dan jenis bahannya dinamakan P-type semi konduktor.
Ada dua pembawa muatan pada P-type semi konduktor , yaitu:
  Hole sebagai majority carrier
  Elektron sebagai minority carrier

## Slide 18: Tipe-P

## Slide 19: Karakteristik Tipe-P

## Slide 20: Tipe-N dan Tipe-P

## Slide 21: PN Junction
PN junction pada kondisi open circuit :
  Tipe n
    Atom pada tipe n akan menjadi donor (melepas elektron) sehingga memiliki ion positif
  Tipe p
    Atom pada tipe p akan menjadi akseptor elektron sehingga akan memiliki ion negatif

## Slide 22: Foward Bias Pada PN Junction
Pada kondisi ideal maka dapat diasumsikan tidak terdapat jatuh tegangan pada metal contact.
Akibat dari adanya tegangan VD maka potensial barrier antara sisi P dan N akan berkurang :
  qVD
  Sehingga :
    Jika qVD > potensial barrier, maka kesetimbangan pada PN Junction akan berubah dan memungkinkan elektron untuk berdifusi ke sisi p dan hole berdifusi ke sisi n
    Timbul Arus ID

## Slide 23: Reverse Bias Pada PN Junction
Pada kondisi ideal maka dapat diasumsikan tidak terdapat jatuh tegangan pada metal contact.
Akibat dari adanya tegangan VD maka potensial barrier antara sisi p dan N akan bertambah :
  qVD
  Sehingga :
    Untuk Pembawa muatan mayoritas (hole p dan elektron n)
      Tidak memungkinkan adanya difusi pembawa muatan utama (elektron dan hole)
    untuk Pembawa muatan minoritas (hole n dan elekton p)
      Memungkinkan pergerakan pembawa minoritas yang ditunjukkan dengan adanya arus Reverse saturation (Is) yang besarnya kecil sekali shg dapat diabaikan

## Slide 24: Ohmic Contact Pada PN Junction
Contact potensial yang terjadi antara
  Metal dengan semikonduktor
  Pada dioda ideal sering diabaikan.

## Slide 25: Karakteristik Tegangan dan Arus PN Junction
ID
VD

## Slide 26: Dioda PN Junction
Dioda adalah alat elektronika dua-terminal, yang hanya mengalirkan arus listrik dalam satu arah
Simbol Dioda
  Anoda (p)
  Katoda (n)

## Slide 27: Dioda

## Slide 28: Tegangan Barrier Dioda
Tegangan barrier mencegah bersatunya elektron dan hole dan menjadi daerah pembatas di depletion region
Tegangan Barrier pada dioda silikon (0,7V) lebih tinggi dibandingkan dengan dioda germanium (0,3V)
Tegangan barrier tidak dapat diukur karena ada di dalam junction dioda

## Slide 29: Tegangan Barrier Dioda

## Slide 30: Bias Dioda
Sumber tegangan yang digunakan pada dioda disebut sebagai tegangan bias.
Jenis tegangan bias:
  Forward bias
  Reverse bias

## Slide 31: Forward Bias
Forward bias merupakan pemberian tegangan pada dioda yang menyebabkan arus mengalir maju
Apabila suatu dioda dihubungkan dengan sumber tegangan dimana kutub positif terhubung dengan bagian P ( anoda ) dan kutub negatif terhubung dengan bagian N ( katoda )

## Slide 32: Reverse Bias
Suatu arus sangat kecil melewati dioda ketika diberi reverse bias
Jika suatu dioda dihubungkan dengan sumber tegangan dimana kutub positif terhubung dengan bagian N ( katoda ) dan kutub negatif terhubung dengan bahan P ( anoda ) maka arus tidak dapat mengalir lewat dioda

## Slide 33: Dioda standar
Berfungsi untuk menyearahkan tegangan, dari tegangan AC ke tegangan DC.
Terbuat dari bahan silicon.
Banyak digunakan pada rangkaian catu daya (adaptor).

## Slide 34: Dioda Zener
Dioda zener adalah diode silikon, didesain khusus untuk menghasilkan karakteristik “breakdown” mundur,.
Apabila sebuah dioda Zener diberikan bias mundur dengan tegangan kecil, dioda ini akan bereaksi seperti dioda biasa yaitu tidak menghantarkan arus listrik.
Namun apabila diberi bias mundur dengan tegangan melebihi batas tegangan Zenernya maka dioda akan menghantarkan arus listrik dari Katoda ke Anoda.
Dioda zener sering digunakan sebagai referensi tegangan

## Slide 35: Dioda Zener

## Slide 36: Dioda LED
Pada dioda LED energy dipancarkan sebagai cahaya, sedangkan pada dioda penyearah energy ini keluar sebagai panas.
Dengan menggunakan bahan dasar seperti gallium, arsen, dan phosphor pabrik dapat membuat LED yang dapat memancarkan cahaya berwarna merah, kuning, hijau, biru, dan infra merah (tidak kelihatan)
Notes: Dfd

## Slide 37: Dioda LED

## Slide 38: Fotodioda
Foto dioda adalah jenis foto detektor, yaitu suatu alat optoelektronika yang dapat mengubah cahaya yang datang menjadi besaran listrik.
Prinsip kerjanya apabila sejumlah cahaya mengena pada persambungan, maka dapat mengendalikan arus balik di dalam dioda

## Slide 39: Fotodioda

## Slide 40: Dioda Schottky
Dioda schottky mempunyai karakteristik “fast recovery”, (waktu mengembalikan yang cepat, antara konduksi ke non konduksi).
Oleh karena karakteristiknya ini, maka banyak diaplikasikan pada rangkaian daya modus “saklar”.
Dioda ini dapat menyerahkan tegangan diatas frequensi 300MHz, jauh diatas kemampuan dioda bipolar (dioda penyearah)

## Slide 41: Dioda Schottky

## Slide 42: Rangkaian Dioda DC
Garis Beban (Load Line Concept)
Q
VD
ID

## Slide 43: Rangkaian ekuivalen Dioda
Model atau Rangkaian ekuivalen Dioda pada rangkaian listrik :
  Forward Biased
Vγ

## Slide 44: Rangkaian ekuivalen Dioda
Model atau Rangkaian ekuivalen Dioda pada rangkaian listrik :
  Reverse Biased
    Rr=∞  Is = 0 (Open Circuit)
Vγ
-Is
ID
VD

## Slide 45: Analisa Rangkaian Dioda
Tentukan output vo pada rangkaian, jika dioda silikon memiliki Rf = 30; Vγ = 0,6 V; Is = 0 dan , jika tegangan input :
  v1=v2=5 V
  v1= 5 ; v2 = 0 V Rr = ∞
  v1=v2=5 V maka dapat diasumsikan bahwa tegangan pada dioda ≈ 0 V dan D1 dan D2 pada kondisi off (open circuit)
D1
D2

## Slide 46: Analisa Rangkaian Dioda
  v1=5 V (D1=Off) ; v2=0 V (D2 = On)
D1
D2

## Slide 47: Rangkaian Aplikasi Rectifier
Menyearahkan sinyal AC menjadi sinyal DC
Sumber tegangan yang tersedia dari penyedia daya untuk industri dan rumah tangga adalah sumber tegangan AC.
Diperlukan pengubahan dari besaran AC ke besaran DC dengan menggunakan rangkaian penyearah.
Penyearah dasar yang digunakan dalam aplikasi menggunakan dioda.

## Slide 48: Letak Rangkaian Rectifier di Power Supply

## Slide 49: Parameter Rangkaian Penyearah Dengan Dioda
Nilai hasil rangkaian penyearah disebut sebagai Vdc (Vaverage)
Peak Inverse Voltage (PIV) merupakan nilai tegangan tertinggi yang tidak boleh dilewatkan pada dioda saat dioda mengalami bias mundur.
Vripple merupakan nilai selisih tertinggi antara tegangan maksimum dan tegangan minimum hasil proses penyearahan.
Ketiga parameter ini merupakan parameter kualitas kerja rangkaian rectifier (penyearah).

## Slide 50: Jenis Rangkaian Rectifier
Rectifier
Setengah
Gelombang
Gelombang
Penuh

## Slide 51: Setengah Gelombang

## Slide 52: Proses Menyearahkan

## Slide 53: Analisa Sinyal

## Slide 54: Bentuk Sinyal Penyearah ½ Gelombang
Vdc = 0,318 Vm.
PIV rating = Vm.
Vripple = Vm.
t
Vi
+
+
_
_
Vo
t

## Slide 55: Penyearah Gelombang Penuh
Proses penyearahan sinyal dilakukan pada seluruh siklus sinyal masukan.
Realisasi rangkiaian dapat menggunakan 2 atau 4 buah dioda.
Rangkaian penyearah yang dikenal luas penggunaannya menggunakan 4 buah dioda disebut juga bridge.

## Slide 56: Gelombang Penuh

## Slide 57: Proses Menyearahkan
Dioda akan ON secara bergantian pada setiap siklus sinyal masukan
Pada penyearah gelombang yang menggunakan 2 buah dioda:
  D1 ON pada siklus positif
  D2 ON pada siklus negatif.
Pada penyearahgelombang penuh dengan menggunakan 4 buah dioda:
  Pasangan D1 dan D2 ON saat siklus sinyal positif
  Pasangan D3 dan D4 saat siklus sinyal negatif

## Slide 58: Rectifier 2 Dioda

## Slide 59: Analisa Rangkaian
a. Siklus Positif
b. Siklus Negatif

## Slide 60: Rectifier Bridge

## Slide 61: Analisa Rangkaian
a. Siklus Positif
b. Siklus Negatif

## Slide 62: Analisa Sinyal

## Slide 63: Penyearah Gelombang Penuh
Vdc = 0,636 Vm
PIV Rating :
–Untuk penyearah dengan 2 dioda, PIV = 2Vm
–Untuk penyearah dengan 4 dioda, PIV = Vm
Vripple = Vm

## Slide 64: Referensi
Adel Sedra and Kenneth Smith. 1998. Microelectronics Circuits, 4th edition. Oxford University Press. New York.
Thomas L. Floyd and David M. Buchla. 2009. Electronics Fundamentals: Circuits, Devices & Applications (8th Edition). Prentice-Hall.
Electrical & electronic system pearson education limited 2004
Jetking Infotrain Ltd 2010