## Slide 1: RANGKAIAN DIODA
TK2092 Elektronika Dasar
Semester Ganjil 2015/2016
Fakultas Ilmu Terapan
Universitas Telkom Bandung 2015
Disusun oleh:
Duddy Soegiarto, ST.,MT
dds@politekniktelkom.ac.id
Rini Handayani
rini.handayani@tass.telkomuniversity.ac.id
Hanya dipergunakan untuk kepentingan pengajaran di lingkungan Fakultas Ilmu Terapan
Direvisi oleh :
Giva Andriana M, ST.,MT
giva.andriana@tass.telkomuniversity.ac.id

## Slide 2: Materi Perkuliahan
Rangkaian aplikasi clipper
Rangkaian aplikasi clamper
Rangkaian aplikasi digital
Rangkaian Dioda Zener

## Slide 3: Rangkaian Aplikasi Clipper
Rangkaian yang memiliki kemampuan untuk memotong bagian tertentu dari sinyal masukan tanpa mengganggu bagian sinyal masukan lainnya yang dilewatkan.
Rangkaian clipper terbagi dalam 2 kategori, yaitu :
  seri
  paralel.
Kategori ini menyangkut hubungan dioda clipper dengan komponen beban.

## Slide 4: Jenis Rangkaian Clipper
Clipper
Clipper Seri
Clipper Paralel

## Slide 5: Clipper Seri
Bila input rangkaian adalah anoda dioda, maka bagian positif dari sinyal input akan dilewatkan, dan bagian negatif akan dipotong (berarti clipper negatif).
Bila input rangkaian adalah katoda dioda, maka bagian negatif dari sinyal input akan dilewatkan, dan bagian positif akan dipotong (berarti clipper positif).

## Slide 6: Analisa Rangkaian

## Slide 7: Sinyal Output

## Slide 8: Sinyal

## Slide 9: Rangkaian Clipper Seri Dengan Bias DC
Rangkaian utama clipper dengan bias DC adalah dioda dan sumber DC yang dipasang secara seri dengan sumber sinyal.
Sumber DC ini berfungsi untuk batas pemotongan atau level clipping
Besarnya pemotongan sinyal adalah tegangan sumber DC + tegangan dioda (0,7 untuk Si, 0,3 untuk Ge atau Vz bila menggunakan dioda zener)

## Slide 10: Sinyal-1

## Slide 11: Sinyal-2

## Slide 12: Clipper Paralel
Bila input rangkaian adalah anoda dioda, maka bagian negatif dari sinyal input akan dilewatkan, dan bagian positif akan dipotong (berarti clipper positif).
Bila input rangkaian adalah katoda dioda, maka bagian positif dari sinyal input akan dilewatkan, dan bagian negatif akan dipotong (berarti clipper negatif).

## Slide 13: Analisa Rangkaian

## Slide 14: Sinyal Output

## Slide 15: Sinyal

## Slide 16: Rangkaian Clipper Paralel Dengan Bias DC
Rangkaian utama clipper Paralel dengan bias DC adalah dioda dan sumber DC yang dipasang secara paralel dengan sumber sinyal.
Sumber DC ini berfungsi untuk batas pemotongan atau level clipping.
Besarnya pemotongan sinyal adalah tegangan sumber DC + tegangan dioda (0,7 untuk Si, 0,3 untuk Ge atau Vz bila menggunakan dioda zener)

## Slide 17: Sinyal-1

## Slide 18: Sinyal-2

## Slide 19: Contoh Rangkaian Clipper
Rangkaian 1 penyearah ½ gelombang merupakan salah satu contoh rangkaian clipper.
Rangkaian 2 merupakan rangkaian clipper dan limitter.
Pada rangkaian 2 , jika D1dan D2 ideal, maka Vo akan dibatasi antara
5 V – 10 V.

## Slide 20: Analisis RangkaianClipper (kasus rangkaian 2)
Jika R1 = R2.
V1 = 30 sin ωt.
D1 dan D2 adalah dioda ideal.
Pada ½ siklus positif pertama, saat V1≤10V,
  D1 off dan D2 on, Vo = 5 Volt.
Saat 10V<V1≤20V,
  D1 dan D2 off, Vo=0,5V1.
V1>20V,
  D1 on dan D2 off, Vo = 10 Volt.
Pada ½ siklus negatif,
  D1 selalu off sedangkan D2 akan selalu on, Vo = 5 Volt.

## Slide 21: Rangkaian Aplikasi Clamper
Berfungsi untuk mendorong sinyal masukan pada suatu level tegangan dc tertentu.
Rangkaian ini dibangun menggunakan komponen-komponen kapasitor, dioda, resistor dan sumber tegangan DC.

## Slide 22
D
RL
~
Vi
Vo
C
+
-
VP
-
+
RL
C
D
~
Vi
Vo
+
-
VP
+
-
Vi < 0
Vi > 0
Dioda on
Kapasitor mengisi muatan
Dioda off
Kapasitor bertegangan tetap
Vo = VP + Vi
PENGGENGGAM (CLAMPER)

## Slide 23: Clamper

## Slide 24: Analisa Rangkaian
Pada saat 0 – T/2 sinyal input adalah positif sebesar +V, sehingga Dioda menghantar (ON).
Kapasitor mengisi muatan dengan cepat melalui tahanan dioda yang rendah (seperti hubung singkat, karena dioda ideal)
Kemudian saat T/2 – T sinyal input berubah ke negatif, sehingga dioda tidak menghantar (OFF)
Kapasitor membuang muatan sangat lambat, karena RC dibuat cukup lama.
Sinyal output merupakan penjumlahan tegangan input -V dan tegangan pada kapasitor -V, yaitu sebesar -2V (gambar sinyal output clamper).

## Slide 25: Clamper Positif
VOUT = 2VIN

## Slide 26: Clamper Negatif
VOUT = -2VIN

## Slide 27: Clamper Dengan Bias Positif
VOUT = 2VIN + VBIAS

## Slide 28: Clamper Dengan Bias Negatif
VOUT = -2VIN - VBIAS

## Slide 29: Rangkaian Gerbang Logika Dasar
Gerbang OR

## Slide 30: Tabel Nilai

## Slide 31: Rangkaian Gerbang Logika Dasar
Gerbang AND

## Slide 32: Tabel Nilai

## Slide 33: Dioda Zener
Potensial prategangan mundur yang menghasilkan perubahan karakteristik secara drastis disebut potensial zener (Vz).
Potensial maksimum dari prategangan mundur sebelum masuk daerah zener disebut peak inverse voltage (PIV) atau peak reverse voltage (PRV)  tegangan maksimum yang bisa ditahan sebuah dioda

## Slide 34: Kurva

## Slide 35: Karakteristik Foward Bias
Pada saat dioda zener mendapatkan prategangan maju atau forward bias maka:
  Jika tegangannya lebih kecil daripada tegangan threshold, maka dioda zener tersebut kondisinya "OFF",
  Jika tegangannya lebih besar daripada tegangan threshold, maka dioda zener tersebut kondisinya "ON" dimana tegangan dioda zener sama dengan tegangan threshold (0.3 atau 0,7V)
  Karakteristiknya sama seperti dioda biasa

## Slide 36: Analisa

## Slide 37: Karakteristik Reverse Bias
Pada saat dioda zener mendapatkan prategangan mundur atau reverse bias,maka:
  Jika tegangannya lebih kecil daripada tegangan zener, maka dioda zener tersebut kondisinya "OFF",
  Jika tegangannya lebih besar daripada tegangan zener, maka dioda zener tersebut kondisinya "ON" dimana tegangan dioda zener sama dengan tegangan zener.
  Karakteristiknya menjadi tegangan referensi

## Slide 38: Analisa

## Slide 39: Dioda zener Sebagai Regulator Tegangan

## Slide 40: Vi Dan R Tetap

## Slide 42: Contoh
Rangkaian penyetabil tegangan mempunyai data sbb: Vi = 50 Volt, Rs = 1 KΩ, Vz = 10 Volt, dan Izm = 32 mA. Tentukan variasi harga RL (min dan max) agar tegangan output masih stabil 10 Volt. Dan hitung daya pada zener maksimum.
=

## Slide 43: Soal Latihan
Rangkaian penyetabil tegangan seperti gambar mempunyai data sbb: RL = 1 KΩ, Rs = 220 Ω, Vz = 12 Volt, dan Izm = 40 mA. Tentukan variasi harga Vi (min dan max) agar tegangan output masih stabil sebesar 12 Volt. Dan hitung daya pada zener maksimum!
Rangkaian penyetabil tegangan di bawah diharapkan menghasilkan tegangan output 6 Volt. Apabila tegangan input bervariasi dari 10 hingga 15 Volt dan arus beban bervariasi dari 100 hingga 500 mA, tentukan komponen-komponen yang diperlukan (Rs dan Zener)!

## Slide 44: Soal Latihan
Jelaskan perbedaan reverse dan forward biased pada Dioda! (kaitan dengan gambar arah arus dan sifat katoda anodanya)
-
Jenis Dioda | Simbol | Fungsi
Dioda |  | 
Dioda Zener |  | 
Dioda Led |  | 
Foto dioda |  | 
Dioda Schottky |  | 

## Slide 45: Soal latihan
Apa yang dimaksud dengan Rectifier setengah gelombang dan gelombang penuh, gambarkan dan jelaskan arah arus serta gelombang yang terjadi
Apa yang dimaksud dengan Rectifier siklus positif dan siklus negatif, gambarkan dan jelaskan arah arus serta gelombang yang terjadi

## Slide 46: Soal Latihan
Apa bedanya clipper dan clamper ?
Gambarkan dan jelaskan perbedaan clipper seri dan paralel?
Jelaskan dan gambarkan perbedaan clamper positif dan negatif
Carilah rangkaian analog menggunakan dioda untuk OR, AND, NOT

## Slide 47: Referensi
Adel Sedra and Kenneth Smith. 1998. Microelectronics Circuits, 4th edition. Oxford University Press. New York.
Thomas L. Floyd and David M. Buchla. 2009. Electronics Fundamentals: Circuits, Devices & Applications (8th Edition). Prentice-Hall.
Electrical & electronic system pearson education limited 2004
Jetking Infotrain Ltd 2010